## Slide 1
RELAZIONE DI PROGETTO · DATASET S2DS
Segmentazione dei Difetti nel Calcestruzzo Armato
Corrosione e spalling con YOLOv8s-seg e architettura compatta

## Slide 2
Contesto e Motivazione
Sfida Infrastrutturale
Patrimonio invecchiato: Ponti e viadotti oltre la vita utile.
Ispezioni tradizionali: Costose, lente e rischiose in quota.
Soluzione Automatica
Visione artificiale: Immagini da droni e sensori mobili.
Apprendimento profondo: Analisi oggettiva e riproducibile.

## Slide 3
Il Problema: Corrosione e Spalling
Corrosione dell'Armatura
Macchie di ruggine superficiali da cloruri e carbonatazione.
Distacco Copriferro
Pressioni interne da ossidazione causano fessure e spalling.
Complessità Visiva
Illuminazione disomogenea, ombre, umidità e texture irregolari.

## Slide 4
Dataset S2DS e Preelaborazione
Struttura S2DS
743 immagini originali da 1024×1024 pixel divise in training, validation e test.
Tessere 256×256
Griglia 4×4 con fusione delle classi corrosione e spalling in un'unica categoria.
Tessere Senza Difetto
Aggiunte per misurare rigorosamente i falsi positivi su superfici integre.

## Slide 5
Modello Standard: YOLOv8s-seg
Caratteristiche Chiave
Architettura anchor-free: 11,8 milioni di parametri totali.
Backbone C2f & SPPF: Estrazione efficiente delle feature.
Testa di segmentazione: Prototipi e coefficienti di maschera.
93,83%
Pixel Accuracy micro sui 187 tile positivi del test. Soglia fissa 0,25 e un solo seed; i tile puliti sono esclusi, quindi questa valutazione non misura i falsi positivi.

## Slide 6
YOLOv8-Seg standard — architettura di riferimento
Segmentazione di istanza: la rete combina rilevamento degli oggetti e ricostruzione delle maschere.
1 · Backbone
Le convoluzioni, i blocchi C2f e SPPF estraggono le caratteristiche dall’immagine. Le feature P3, P4 e P5 descrivono dettagli a scale diverse.
2 · Neck PAN-FPN
Upsampling, downsampling, Concat e C2f combinano le feature multi-scala: i livelli profondi aggiungono contesto, quelli più fini conservano i dettagli.
3 · Detection + mask head
Le teste predicono classe e bounding box, oltre ai coefficienti della maschera. Il modulo Proto genera le mappe prototipo usate per ricostruire le maschere.
4 · Maschera per istanza
Ogni istanza rilevata ha una propria maschera. La testa standard non produce direttamente un’unica maschera semantica binaria.
Lettura dell’output
• La Detection Head stima le classi e le bounding box.
• La Segmentation Head produce i coefficienti delle maschere, combinati con Proto.
• La maschera finale è quindi associata a una singola istanza rilevata.
Adattamento al progetto S2DS
Nel confronto con il modello semantico, le maschere delle istanze vengono aggregate in una sola maschera binaria: corrosione + spalling. La figura mostra la struttura di riferimento standard; negli esperimenti S2DS l’input usato è 256 × 256 pixel.
INPUT
RGB 256 × 256
BACKBONE
Conv · C2f · SPPF Feature P3 / P4 / P5
NECK PAN-FPN
Upsample + Concat + C2f Fusione multi-scala
TESTE DI DETECTION E SEGMENTAZIONE
Classe e bounding box Coefficienti delle maschere
OUTPUT PER ISTANZA
Maschera ricostruita da Proto × coefficienti Associata alla classe e alla bounding box

## Slide 7
Pipeline Compatta e Moduli
Blocchi Ghost
Riduzione dei parametri tramite convoluzioni economiche, con operazioni depthwise.
RepBlock
Rami multipli in addestramento fusi in una sola convoluzione 3×3.
SimAM & DSIoU
SimAM: attenzione senza parametri apprendibili. DSIoU: loss pesata sui bordi, usata soltanto nel training.

## Slide 8
YOLO-MS — architettura implementata nel progetto S2DS
Backbone e Neck derivati da YOLOv8-Seg, testa semantica personalizzata e DSIoU applicata solo durante il training.
1 · Backbone e Neck
Con Ghost attivo, i bottleneck interni ai C2f diventano GhostBottleneck; alcune convoluzioni stride 2 del Neck diventano GhostDown. Il routing PAN-FPN resta quello YOLOv8.
2 · Fusione delle feature
La testa riutilizza Proto e combina feature P4/P5 con collegamenti skip ad alta risoluzione. RepBlock è usato nei blocchi di fusione quando previsto dalla configurazione.
3 · Testa semantica
SimAM è opzionale. La fusione finale e la convoluzione 1×1 producono un solo canale di logits, uno per pixel: non vengono restituite bounding box o maschere per istanza.
4 · Loss DSIoU (solo training)
La loss combina BCE e soft-IoU, con peso aggiuntivo agli errori vicino ai bordi. DSIoU guida l’ottimizzazione, ma non viene calcolata per generare la predizione in inferenza.
5 · Transfer learning
Si riutilizzano i pesi compatibili del modello YOLOv8-Seg pre-addestrato e il modulo Proto. La SemHead e gli altri moduli nuovi vengono addestrati con warm-up e successivo fine-tuning.
Output e nota metodologica: il modello produce una singola maschera semantica binaria (corrosione + spalling). La topologia PAN-FPN di YOLOv8 è mantenuta con modifiche selettive: l’implementazione del progetto non è una replica completa del RepGFPN-Lite descritto nel paper.
INPUT S2DS
RGB 256 × 256
BACKBONE + NECK
C2f / SPPF + PAN-FPN GhostBottleneck e GhostDown quando la configurazione li attiva
FEATURE MULTI-SCALA
P3 / P4 / P5 Proto + skip ad alta risoluzione
TESTA SEMANTICA
Fusione delle feature + upsampling RepBlock quando previsto SimAM opzionale
OUTPUT PIXEL-WISE
Conv 1×1 → un logit per pixel Una maschera binaria: corrosione + spalling
SOLO DURANTE IL TRAINING · Maschera predetta + ground truth → BCE + soft-IoU con peso aggiuntivo sugli errori di bordo (DSIoU)

## Slide 9
Risultati Principali
Confronto Prestazionale
IoU sui difetti: ms_base 88,5%, YOLO 86,5%; differenza non conclusiva (IC95% comprende 0). MS-Full: 85,2%.
AUC a livello di tile: 95,9–97,7% per le varianti MS rispetto al 90,5% di YOLO.
Transfer learning: aumento dell’IoU sui difetti più netto per ms_base (+6,3 punti); effetto su ms_full non conclusivo.
Punto Chiave:
ms_base è competitivo; Ghost peggiora il compromesso, soprattutto in ms_full (−2,9 punti di IoU sui difetti e +7,7 punti di FP >1% rispetto a ms_base).

## Slide 10
Configurazione | IoU complessiva | IoU sui difetti | IoU medio per tessera positiva | FP > 1% | AUC
yolo_pre | 78,5 ± 2,8 | 86,5 ± 0,7 | 73,9 ± 3,8 | 10,9 ± 1,5 | 90,5 ± 3,3
ms_base | 86,2 ± 0,9 | 88,5 ± 1,0 | 78,7 ± 1,6 | 11,8 ± 2,1 | 96,9 ± 0,3
ms_ghost | 81,8 ± 2,0 | 85,6 ± 1,3 | 74,9 ± 1,7 | 19,4 ± 2,6 | 95,9 ± 0,7
ms_rep | 85,9 ± 1,7 | 89,4 ± 0,8 | 80,6 ± 0,8 | 13,0 ± 3,6 | 97,1 ± 1,5
ms_simam | 86,9 ± 0,3 | 89,2 ± 0,8 | 79,5 ± 1,3 | 11,2 ± 2,1 | 97,4 ± 0,8
ms_dsiou | 86,9 ± 0,7 | 88,9 ± 0,5 | 79,5 ± 0,3 | 13,5 ± 1,7 | 97,7 ± 0,5
ms_full | 80,8 ± 0,8 | 85,2 ± 0,2 | 74,8 ± 0,6 | 22,5 ± 3,2 | 96,0 ± 0,9
yolo_scratch | 75,8 ± 3,9 | 83,0 ± 1,5 | 70,2 ± 3,5 | 10,9 ± 6,8 | 89,2 ± 0,4
ms_base_scratch | 77,9 ± 2,5 | 82,2 ± 2,2 | 72,8 ± 1,6 | 24,4 ± 2,4 | 95,7 ± 0,8
ms_full_scratch | 77,5 ± 0,6 | 84,2 ± 0,4 | 74,8 ± 1,3 | 31,6 ± 1,9 | 93,9 ± 0,7
Tabella 2. Risultati principali dalle sperimentazioni di progetto S2DS
Valori in %, media ± deviazione standard (seed 0, 1, 2)
Modello Baseline di Riferimento (ms_base)
4.4 Risultati Principali

## Slide 11
Falsi Positivi e Dimensioni Difetti
Comportamento negli Errori
YOLOv8s-seg: FP ≥1 pixel nell’11% delle patch pulite; se presenti, area mediana ≈35% della patch.
MS semantici: FP ≥1 pixel nel 19% (ms_base) e 34% (ms_full) delle patch pulite; regioni spesso 1–3% dell’area.
Difetti piccoli: due misure
Fascia 2–10%: ms_base IoU 52,8%; YOLOv8s-seg 41,6%.
Analisi aggregata ≤10%: +11,6 punti (IC95% +1,1/+20,1); risultato esplorativo, senza IC specifici per la singola fascia.
Nota: qui FP = ≥1 pixel; la tabella principale riporta FP >1% dell’area.

## Slide 12
Costo Computazionale (RTX 5050)
Parametri e FLOPs
YOLOv8s-seg: 11.81 M / 6.41 GFLOPs.
ms_ghost / ms_full: 5,76 M / 4,50 GFLOPs: −51% parametri e −30% GFLOPs rispetto a YOLO.
Latenza GPU
Batch 1: 8,9 ms YOLO; 6,9 ms ms_base; 8,5–8,8 ms Ghost/Full.
Più compatto non significa più veloce: ms_full è simile a YOLO e più lento di ms_base su GPU.
Latenza CPU
CPU a 1 thread: 96 ms YOLO; 70 ms ms_ghost; 85 ms ms_full.
Rispetto a YOLO: circa −27% Ghost e −11% Full; misure sul portatile, non su hardware embedded.

## Slide 13
POTENZIALI APPLICAZIONI
Applicazioni Pratiche
Ispezioni con Droni
Monitoraggio automatizzato di viadotti, ponti e dighe, con acquisizione di immagini sul campo.
Integrazione BIM & Gemelli Digitali
Mappatura 3D dei difetti direttamente sul modello informativo dell'infrastruttura.
Manutenzione Predittiva
Stima dell'evoluzione del danno per pianificare interventi di ripristino mirati.

## Slide 14
PROSPETTIVE TECNOLOGICHE
Sviluppi Futuri
Analisi Multimodale
Integrazione di immagini termografiche e dati ultrasonici per valutare difetti interni non visibili.
Edge Computing
Ottimizzazione dei modelli per inferenza diretta su dispositivi embedded a bordo drone.
Monitoraggio Temporale
Algoritmi di rilevamento dei cambiamenti nel tempo per valutare il tasso di propagazione delle crepe.

## Slide 15
Conclusioni
ms_base è competitivo: IoU complessiva 86,2% e IoU sui difetti 88,5%. Il confronto con YOLO sull’IoU dei soli difetti non è conclusivo.
Pretraining: utile per ms_base
MS-Full: meno parametri, ma più falsi positivi